ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1) SAFE JET-VARIO-Norm

Clarabóia contínua Safe JET-VARIO-NORM, abertura na laje com L X C mm. Estrutura auto portante com perfis em alumínio cor natural, com capacidade de suporte de carga de neve ≤ 0.65kN/m2 e carga de vento de ≤ 0.65kN/m2.

Base de aplicação à estrutura de suporte da obra (vosso fornecimento) com inclinação mínima de 8º.

Revestimento em policarbonato duplo, composto por:

- camada exterior de policarbonato opalino com 16mm de espessura 7 paredes

- caixa de ar

- camada interior de policarbonato transparente com 4mm de espessura 2 paredes.

Características técnicas:

- Valor U=1,20 W/m2K

- Transmissão de luz 44%

- Resistência ao fogo classe B2 segundo a DIN 4102

- Resistência  ao impacto 0.12 kN/m2.

Abertura para desenfumagem:

Safe JET-VARIO-THERM DK, de dupla comporta, com sistema de abertura e fecho VARIO-FIREJET 95º DKH, o sistema fica completamente integrado na clarabóia continua mantendo o mesmo aspecto visual da clarabóia.

Abertura por motor eléctrico a 24 Vcc ou 48Vcc com IP54 e fusível térmico 70º. Sistema certificado EN 12101-2.

Dimensões da abertura 3000x2040mm e Au=4,52m2

Os elementos marcados a amarelo serão ajustados em função da necessidade, atendendo às medidas standard.